| DIRECTIVA | ORGANISMO NOTIFICADO | DECLARACIÓN CONFORMIDAD | INSTRUCCIONES | ETIQUETAS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máquinas (2006/42/CE) | Intervención de organismo notificado si el producto es uno de los enumerados en el Anexo IV y no se le aplican normas armonizadas que cubran todos los requisitos de seguridad pertinentes (Art. 12 con reenvío a los Anexos VIII, IX o X) | ENTREGA + CONSERVACIÓN (Art. 5.1e y Anexo II) | Art. 5.1c) + Modo de elaboración: Anexo I – 1.7 | Marcado CE: Art. 16 con reenvío al Anexo III + Marcado de la máquina: Anexo I – 1.7.3 |
|  |  |  | IDIOMA |  |
|  |  |  | Lengua/s oficial/es comunitaria/s del Estado miembro donde se comercialice y/o se ponga en servicio la máquina |  |
| Baja Tensión (2014/35/UE) | Intervención sólo en caso de controversia (Art. 6 con reenvío al Anexo III) | CONSERVACIÓN (Art. 15 + Anexo III y IV) | Las características fundamentales de cuyo conocimiento depende la utilización correcta y segura del material figurarán en el material eléctrico o en la nota que lo acompañe (Anexo I.1.a) | Marcado CE: Art. 16 y 17 + Anexo III |
| Compatibilidad Electromagnética (2014/30/UE) | Intervención voluntaria de organismo notificado (Art. 14 con reenvío al Anexo II o Anexo III) | CONSERVACIÓN (Anexo II y IV) | La información necesaria para un uso correcto del aparato y cualquier precaución para montar, instalar, mantener o utilizarlo estarán recogidas en las instrucciones que lo acompañen (Art. 7.7 y 18) | Marcado CE: Art. 17 con reenvío al Anexo II + Otros marcados: Art. 18 |
| RED (2014/53/UE) | Intervención de organismo notificado (Art. 17 con reenvío a los Anexos II, III y IV) | ENTREGA + CONSERVACIÓN (Art. 18 y Anexo VI y VII) | Los fabricantes garantizarán que el equipo radioeléctrico vaya acompañado de instrucciones y de información relativa a la seguridad. Las instrucciones incluirán la información necesaria para utilizar el equipo radioeléctrico de acuerdo con el uso previsto. Esta información incluirá, en su caso, una descripción de los accesorios y componentes, incluido el software, que permiten que el equipo radioeléctrico funcione según lo previsto. (Art. 10) | Marcado CE: Art. 19 y 20 + Anexo IV |
| Productos Sanitarios (93/42/CEE) | Intervención de organismo notificado salvo en los productos de la clase I (bajo riesgo) según el Anexo IX, que no sean productos a medida ni productos destinados a investigaciones clínicas (Art. 11 con reenvío a los Anexos III, IV y V) | CONSERVACIÓN (Anexo II.6.1, Anexo IV.7, Anexo V.5.1, Anexo VI.5.1 y Anexo VII.2) | Anexo I.13 + Anexo 1.9.1, 11.4 y 12.9 | Marcado CE: Art. 17 y 18 + Otro etiquetado: Anexo I.13, 7.5, 8.7 y 9.1 |
| Equipos a presión (2014/68/UE) | Intervención de organismo notificado (Art. 14 y Anexo III) | CONSERVACIÓN (Artículo 17 + Anexo III y IV) | Artículo 6.7 y Anexo I 3.4 | Marcado CE: Art. 18 y Art. 19 + Otras marcas y etiquetado: Anexo I.3.3 |
|  |  |  | IDIOMA |  |
|  |  |  | Art 6.7 |  |
| Juguetes (2009/48/CE) | Posibilidad de prescindir de organismo notificado si se aplican normas armonizadas que abarquen todos los requisitos de seguridad pertinentes (Art. 19) | CONSERVACIÓN (Art. 4.3) | Art. 10.2 y Art. 11 + Anexo V | Marcado CE: Art. 16 y Art. 17 + Advertencias: Art. 11 + Etiquetado sustancias químicas Anexo II.III + Otro etiquetado: Art. 4.5 y 4.6 |
|  |  | IDIOMA |  |
|  |  | “Se traducirá a la lengua o lenguas exigidas por el Estado miembro en cuyo mercado se comercialice o ponga a disposición el juguete” (Art. 15.2) | En una o varias lenguas fácilmente comprensibles para los consumidores según exija el Estado miembro en el que vaya a comercializarse el juguete (Art. 4.7, Art. 6.4 y Art. 7.2) |  |

La información aquí contenida tiene carácter meramente informativo, sin que pueda considerarse como “interpretación oficial” de la normativa vigente

Elaborado por el IDEPA – Septiembre 2015 (Actualizado en Julio 2017)

# Text boxes

OBLIGACIONES FORMALES DE LAS PRINCIPALES DIRECTIVAS DEL MARCADO CE